## Slide 1: Grundlagen der Fabrikplanung
Weiter

## Slide 2
Willkommen zum E-Learning
Herzlich Willkommen zum E-Learning zu den Grundlagen der Fabrikplanung.
Im Rahmen dieses E-Learning-Moduls werden Ihnen Grundlagen zur Fabrikplanung nähergebracht.
Abschluss dieses Moduls bildet ein Test, in dem Fragen zu den behandelten Inhalten gestellt werden. Zum Bestehen dieses Moduls und für das Fortfahren mit dem nächsten E-Learning müssen innerhalb eines Quiz mindestens 80% der darin gestellten Fragen richtig beantwortet werden.
Viel Erfolg!
Hier geht‘s los!
Schön, dass du hier bist!

## Slide 3
Übersicht
Hier geht‘s weiter!
6
Veränderungstreiber der Fabrik
Charakterisierung eines Fabrikplanungsprojektes
7
Nr.
Thema
Fabrik – Was wird darunter verstanden?
1
2
Fabrikplanung - Begriffsdefinition
Eigenschaften einer Fabrik als System
3
4
Fabrikplanungsziele
Fabriktypen aus Kundensicht
5
8
Planungsfälle
Fabrikplanungsprozess nach VDI 5200
9
Projektmanagement
10
Quiz
11

## Slide 4
Qualifi-kation
Material
Produk-tions-faktoren
Personal
Betriebs-
mittel/
-stätten
Kapital
Wissen
Eine Fabrik ist ein Ort, an dem Wertschöpfung durch arbeitsteilige Produktion industrieller Güter unter Einsatz von Produktionsfaktoren stattfindet.
Produktion
erforderliche Tätigkeiten zur betrieblichen Leistungserstellung
Konstruieren
Arbeitsplan erstellen
Fertigen
Montieren
Lagern
Transportieren
Prüfen
Planen
Steuern
Ware vereinnahmen
Ware versenden
Hilfsprozess
1. Fabrik – Was wird darunter verstanden?
Hier geht‘s weiter!
Notes: In der bestehenden Literatur ist eine Vielzahl von Definitionen für Fabriken vorhanden. Darauf aufbauend definiert der VDI in seiner Richtlinie 5200 („Fabrikplanung - Planungsvorgehen“) eine Fabrik als den „Ort, an dem Wertschöpfung durch arbeitsteilige Produktion industrieller Güter unter Einsatz von Produktionsfaktoren (z. B. Material, Personal, Wissen) stattfindet“. Die Produktion umfasst dabei die erforderlichen Tätigkeiten zur betrieblichen Leistungserstellung. Dazu gehören unter anderem das Fertigen, Montieren und Lagern (Bild 12) [VDI’09]. Üblicherweise erfolgt dies unter einheitlicher organisatorischer, technischer sowie wirtschaftlicher Leitung [Wiendahl’03].

## Slide 5
Ort, an dem Wertschöpfung durch arbeitsteilige Produktion industrieller Güter unter Einsatz von Produktionsfaktoren stattfindet.
Fabrik
Systematischer, zielorientierter, in aufeinander aufbauende Phasen strukturierter und unter Zuhilfenahme von Methoden und Werkzeugen durchgeführter Prozess zur Planung einer Fabrik von der Zielfestlegung bis zum Hochlauf der Produktion.
Fabrikplanung
Gedankliche Vorwegnahme eines angestrebten Ergebnisses einschließlich der zur Erreichung erforderlich erachteten Handlungsabfolge.
Planung
16.806 | C. Reinema
Hier geht‘s weiter!
2. Fabrikplanung - Begriffsdefinition
Notes: Die zuvor genannten Gestaltungsfelder der Fabrik verdeutlichen bereits durch die Vielfältigkeit und Wechselwirkungen ihrer Elemente die Komplexität und den Umfang einer Fabrikplanung. Im Mittelpunkt der Fabrikplanung stehen die Gestaltung der Technik, der Organisation, der Logistik und des Personals. Dabei ist die Fabrik unter den Erfordernissen der arbeitenden Menschen und der Umwelt so zu planen, dass sie einen technisch einwandfreien, wirtschaftlichen Ablauf des Produktionsprozesses befähigt [Schmigalla’95, S.323; Kettner’84, S.3].
In der Literatur lässt sich aufgrund der ständigen Weiterentwicklung der Fabriken und ihrer Planung für den Begriff Fabrikplanung eine Reihe von Definitionen finden.
Der VDI Fachausschuss Fabrikplanung definiert die Fabrikplanung als „systematischer, zielorientierter, in aufeinander aufbauende Phasen strukturierter und unter Zuhilfenahme von Methoden und Werkzeugen durchgeführter Prozess zur Planung einer Fabrik von der ersten Idee bis zum Hochlauf der Produktion“ [VDI’09, S.3].
Zur umfassenden Betrachtung der Fabrikplanung im gesamten Lebenszyklus einer Fabrik, der neben der Entwicklung, den Aufbau und den Anlauf auch den Betrieb sowie den Abbau und die Verwertung einer Fabrik beinhaltet, ist dieses Modell nicht ausreichend. So sind die Phasen des Betriebs und des Abbaus samt Verwertung mit weiteren von der Fabrikplanung zu berücksichtigenden Aufgaben wie z.B. der Instandhaltung, der permanenten Anpassungs- und Veränderungsplanung, der Sanierung, sowie der Wieder-und Weiterverwertung verbunden [Schenk’09, S.15f].
Auf Basis der Definition vom VDI wurde von WIRTH et al daher folgende Definition entwickelt, welche für die vorliegende Arbeit als Grundlage gelten soll:
„Fabrikplanung ist ein systematischer, ziel- und prozessorientierter, in aufeinander aufbauende Phasen strukturierter und unter Zuhilfenahme von Theorien, Modellen, Methoden und Werkzeugen durchgeführter kreativer Prozess zur Gestaltung und zum Betreiben (z. B. auf Basis eines Betriebskonzepts) einer Fabrik von der Idee über alle Planungsphasen und -strukturen des Fabriklebenszyklus einschließlich des Fabrikgebäudes“ [Wirth’12, S.393].
Folglich beinhaltet die Fabrikplanung die ständige Anpassung aufgrund von Veränderungen in der Planungs- und Betriebsphase der Fabrik.
Der Fabrikplanungsprozess kann dabei verschiedene Anlässe haben und unterschiedliche Umfänge umfassen. Als Planungsgrundfälle können die Neuplanung, die Umplanung, die Erweiterung, die Revitalisierung sowie der Rückbau von ganzen Fabriken oder Teilbereichen bezeichnet werden [VDI’09, S.3; Grundig´09, S.18f; Heger´06, S.15]. Unabhängig vom Planungsfall besteht die Aufgabe einer Fabrikplanung aus einer Reihe von zusammenhängenden Teilaufgaben, auf die eine Vielzahl inner- und außerbetrieblicher Einflüsse wirken. Zur Lösung dieser Aufgaben ist ein stufenweises Vorgehen unter einer ganzheitlichen Betrachtungsweise erforderlich. Die Planungsstufen/-phasen lassen sich nicht eindeutig voneinander abgrenzen. Vielmehr gehen sie fließend ineinander über [Kettner’84, S.4f; Bracht’11, S.28f].

## Slide 6
[Her03]
Lenkung
Dynamik
Zweck- und
Zielorientierung
output
Ganzheit und Teile
Ordnung und
Entwicklung
System
Fabrik
Offenheit
System
Umfeld
Vernetztheit
Komplexität
10.137SW_Rm | R. Hernández
Hier geht‘s weiter!
3. Eigenschaften einer Fabrik als System
Notes: Die Übertragung der theoretischen Grundlagen der Systemtheorie auf die Fabrik erlauben die Ableitung wesentlicher Charakteristika des Systems Fabrik.
Eine Fabrik stellt demnach eine Ganzheit dar, die aus Teilen bzw. Subsystemen besteht. Die Eigenschaften der Fabrik sind somit nicht die Summe der Eigenschaften ihrer Teile, sondern vielmehr das Zusammenwirken ihrer Teile als Ganzes. So vermag ein hocheffizientes Transportsystem in der Fabrik noch lange nicht kurze Lieferzeiten für den Kunden zu garantieren. Erst das Zusammenwirken mit den Eigenschaften anderer Subsysteme (z.B. kurze Rüstzeiten, niedrige Bestände, sichere Durchlaufzeiten, kurze Materialflusswege usw.) bestimmt die Eigenschaft des Gesamtsystems.
Das beschriebene Systemverhalten setzt voraus, dass zwischen den Subsystemen Beziehungen bestehen. In einer Fabrik besteht eine hohe Beziehungsdichte, aus der sich eine Vernetztheit ergibt. Die Vernetzung besteht nicht aus einfachen linearen Ursache-Wirkungs-Ketten. Vielmehr können Subsysteme durch zirkuläre Verknüpfungen auf sich selbst zurückwirken. Eine Fabrik besteht demnach aus einem Netzwerk vermaschter Regelkreise, die positiv (verstärkend) oder negativ (abschwächend) im Geflecht agieren. Das Verständnis der Wirkzusammenhänge innerhalb des Systems reicht allein für das Verstehen des Verhaltens eines Systems nicht aus.
Eine Fabrik ist ein offenes System, da es mit seiner Umwelt in Wechselwirkung steht. Eine Fabrik unterliegt zahlreichen Einflüssen von außen. Da Fabriken lebensfähige Systeme sind und niemals vollständig autonom sein werden, müssen sie sich zwangsläufig an ihre Umwelt anpassen. Daher ist es notwendig, die Fabrik als Teil eines umfassenderen Systems (Branche, Politik, Lieferanten, Ökonomie, Märkte usw.) zu betrachten, um dessen Verhalten zu verstehen.
Ein weiteres Charakteristikum des Systems Fabrik stellt seine Komplexität dar. ULRICH und PROBST bezeichnen die Komplexität als die Fähigkeit des Systems, in kurzen Zeiträumen eine große Zahl von verschiedenen Zuständen annehmen zu können [Ulri95]. Die Lebensfähigkeit des Systems in einem dynamischen und komplexen Umfeld setzt Komplexität voraus [Ashb74]. Diese beruht einerseits auf der Vielzahl und der Verschiedenartigkeit möglicher Beziehungen zwischen den Elementen des Systems und zwischen dem System und seiner Umwelt. Zum anderen wird Komplexität auch durch die Anzahl an Elementen definiert.
Eine Fabrik ist zudem ein nicht-triviales System, da sein Verhalten zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht exakt voraussagbar ist. Die Dynamik von Systemen charakterisiert das zeitliche Verhalten des Systems und wird durch die Struktur des Systems determiniert. Die dynamische Sichtweise ermöglicht die Betrachtung von Systemvorgängen, und nicht allein von Zuständen. Die Dynamik wird durch eine Veränderung bzw. Anpassung der Systemelemente erzeugt. Die Beziehungen der Elemente untereinander führen zu strukturierten Folgen von Prozessen. Je mehr Prozesse ablaufen, desto größer ist die Dynamik des Systems. Fabriken sind einer Vielzahl dieser dynamischer Zustandsänderungen in Form von Prozessen ausgesetzt.
Eine weitere Eigenschaft des Systems Fabrik ist ihre Lenkung. Hierunter versteht man die Fähigkeit des Systems, sich selbst unter Kontrolle zu halten. Dies geschieht durch Lenkungsprozesse, die das Funktionieren des Systems gewährleisten. Es handelt sich vorwiegend um Prozesse der Informationsaufnahme, -verarbeitung und -übermittlung. Diese Lenkungsprozesse liegen in der Verantwortung des Menschen.
Ein sehr entscheidendes Charakteristikum des Systems Fabrik stellt dessen Entwicklungsfähigkeit dar. Eine Fabrik interagiert mit ihrer Umwelt, sie nimmt Ressourcen auf und reagiert auf Umfeldveränderungen. Hierbei kann sich das System von selbst entwickeln, sich also nach veränderten Werten ausrichten. Diese Entwicklungsprozesse stellen zugleich Lernprozesse dar. Die Entwicklungsfähigkeit repräsentiert die Möglichkeit, das Verhaltenspotenzial zu erweitern und/oder eine Neugestaltung oder Neuwahl von Zielen und Zwecken zu verfolgen.
Dies führt schließlich zur Zweck- und Zielorientierung des Systems Fabrik. Eine Fabrik ist von der Akzeptanz ihrer erbrachten Leistungen in der Umwelt direkt abhängig. Die Zweck- und Zielorientierung ermöglicht es somit, bestimmte Funktionen in der Gesellschaft zu erfüllen. Die Gesellschaft selbst stellt aber ein komplexes System dar, das von menschlichen Wertvorstellungen und Verhaltensregeln getragen wird. Die Zweck- und Zielorientierung ist somit der Treiber zu einer permanenten Auseinandersetzung mit der Fabrikumwelt, um sich anpassen und verändern zu können.

## Slide 7
4. Fabrikplanungsziele
Produktionsprozessqualität
Wirtschaftlichkeit
Flexibilität
Mitarbeiterorientierung
Transparenz
Nachhaltigkeit
Wandlungsfähigkeit
Produktqualität
Ziel:
Schaffen dauerhafter Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Unternehmen
Hier geht‘s weiter!

## Slide 8
High-Tech Fabrik
intensive Kundenintegration
partnerschaftliche Lieferantenbeziehung
ausgeprägte Variantenflexibilität
hohe Logistikkompetenz
(strategisches Merkmal: Technologie)
Innovative Produkte
Innovative Technologien
Höchste Prozessqualität
Low-Cost Fabrik
(strategisches Merkmal: Kosten)
Striktes Target-Costing
Produktfokussierung
Konsequentes Controlling
Variantenflexible Fabrik
(strategisches Merkmal: Vielfalt)
Später Kundenentkopplungspunkt
Variantenbildende Produktionsendstufe
Modulare Produkt- und Produktions-
struktur
Reaktionsschnelle Fabrik
(strategisches Merkmal: Zeit)
Grenzwertorientierung
Hochleistungslogistik
Marktorientierung
Kundenindividuelle Fabrik
(strategisches Merkmal: Individualität)
Atmende Fabrik
(strategisches Merkmal: Mengenhub)
Integrationsfähigkeit neuer Produkte
Wirtschaftlichkeit bei schwankenden
Produktionsmengen
Erweiter- und Reduzierbarkeit
5. Fabriktypen aus Kundensicht
Hier geht‘s weiter!

## Slide 9
Unternehmensexterne
Einflüsse
Absatzmarkt
Wett-
bewerb
Sozio-
kulturelles
Umfeld
Makroökonomie
Beschaffungs-
markt
Rechtlich-
politisches
Umfeld
Ökologie
Unternehmensinterne
Einflüsse
Planungsfeld
Produkt
Technologie
Ziel
Maßnahmen
Strategie
[Spa03]
Hier geht‘s weiter!
6. Veränderungstreiber der Fabrik
Notes: Auf jedes Planungsprojekt wirken eine Vielzahl an Veränderungstreibern, welche auch als Wandlungstreiber bezeichnet werden. Die Herkunft der Treiber kann sowohl außerhalb als auch innerhalb eines Unternehmens sein. Zahlreiche Treiber fungieren als ein Auslöser für ein Fabrikplanungsprojekt.

## Slide 10
Grob (Studie)
Mittel (Plan)
Fein (Ausführung)
Genauigkeit
Strategische Planung
Investitionsplanung
Investitionsfreigabe
Ausschreibung
Verwendung
Auftraggeber
Aufwandslimit
Termin
Organisation
Fertigung/Montage
Lager
Transport
Hilfs- und Nebenbetriebe
Infrastruktur
Verwaltung
Bereich
Standortplan
Generalbebauungsplan
Strukturplan
Einrichtungsplan
Gebäudeplan
Ergebnisdarstellung
Fabrikplanungs-projekt
Rationalisierung
Neubau
Erweiterung
Schrumpfung
Anlass
7. Charakterisierung eines Fabrikplanungsprojektes
Hier geht‘s weiter!
Notes: Ein Fabrikplanungsprojekt kann anhand einer Reihe von Merkmalen charakterisiert werden:
Anlass: Der Anlass eines Projektes kann anhand der bestehenden Gebäudesubstanz differenziert werden.
Genauigkeit: Die Genauigkeit beschreibt den Detaillierungsgrad des Projektes.
Organisation: Die Organisation beschreibt den Auftraggeber sowie das Aufwands- und Zeitlimit.
Verwendung: Die Verwendung beschreibt die weitere Nutzungsweise der Ergebnisse.
Bereich: Der Bereich beschreibt den zu planenden Bestandteil einer Fabrik.
Ergebnisdarstellung: Die Ergebnisdarstellung beschreibt die Dokumente, die mit dem Projektabschluss dem Auftraggeber übergeben werden.

## Slide 11
Projektmanagement
Zielfest-
legung
Grundlagen- ermittlung
Detail- planung
Realisie-
rungs-
vorbereitung
Realisie-
rungs-
überwachung
Konzept-
planung
Hochlauf- betreuung
Phase 1
Phase 3
Phase 5
Phase 6
Phase 7
Phase 4
Phase 2
Neuplanung
Reorganisation
Erweiterung
© RMA Architekten
8. Planungsfälle
Hier geht‘s weiter!
Notes: Jedes Fabrikplanungsprojekt hat seinen eigenen Charakter. Verschiedenste Anlässe können als Auslöser für ein Fabrikplanungsprojekt benannt werden. Es wird hierbei grundsätzlich zwischen einer Reorganisation , der Erweiterung und der Neuplanung unterschieden.
Die Genauigkeit einer Fabrikplanung kann von ersten Studien oder Konzepten bis hin zu ausgeplanten Detaillösungen reichen. Je nach Verwendungszweck werden so der Projektaufbau (Organisation) und die zu untersuchenden Bereiche festgelegt. Die Ergebnisdarstellung einer Fabrikplanung ist ebenfalls direkt von dem Verwendungszweck abhängig. Trotz der erwähnten unterschiedlichen Anforderungen von Fabrikplanungsprojekten und unternehmensspezifischen Restriktionen stellt sich die Frage, ob es einen standardisierten Planungsablauf geben kann [Felix’98]. Die verschiedenen Zielsetzungen scheinen unterschiedliche Planungsabläufe zu verlangen [Grundig’09]. Sollen aber die Planungsabläufe verschiedener Abteilungen besser koordiniert werden, so ist eine systematische Aufbereitung und eine Standardisierung der Planungsabläufe der einzelnen Disziplinen hilfreich, um darüber die zeitlichen und inhaltlichen Abhängigkeiten zwischen den Planungsabläufen der Disziplinen aufzudecken und zu beschreiben. Die zu durchlaufenden Phasen eines Fabrikplanungsprojekts sind unabhängig von den jeweiligen unternehmensspezifischen Restriktionen und Zielsetzungen und können deshalb grundsätzlich standardisiert werden. Lediglich die Bearbeitungstiefe der Phasen variiert. In der Literatur ist eine Vielzahl von Ansätzen zur Fabrikplanung beschrieben (vgl. u.a. [Aggteleky’87], [Kettner’84], [Nyhuis’05]).
Das vom VDI definierte Fabrikplanungsvorgehen umfasst sieben Phasen, die von einem Projektmanagement begleitet werden. Es berücksichtigt den permanenten Charakter von Fabrikplanung und liefert eine vollständige, standardisierte Beschreibung aller Teilprozesse der Fabrikplanung. Das Fabrikplanungsvorgehen gewährleistet ein systematisches Vorgehen in Fabrikplanungsprojekten auf Basis der Prozessorientierung.
Während der Zielfestlegung werden die Unternehmensziele und die Rahmenbedingungen des Projekts analysiert. Basierend darauf erfolgt die Ermittlung der Fabrik- sowie Projektziele, der Bewertungskriterien für die spätere Auswahl von Planungsvarianten und der konkreten Arbeitspakete der Planung. Die Grundlagenermittlung dient der Erzeugung einer Planungsgrundlage. Dabei werden im Rahmen der Informationsbeschaffung die notwendigen Planungsdaten und -informationen gesammelt. Die Informationsauswertung hat das Ziel, die ermittelten Informationen zu überprüfen, zu verdichten und auszuwerten. Strukturplanung, Dimensionierung sowie Ideal- und Realplanung sind Bestandteile der Konzeptplanung. Im Rahmen der Strukturplanung werden die funktionalen und organisatorischen Einheiten sowie deren Beziehungen in der Fabrik bestimmt und in einem idealen Funktionsschema dargestellt. Während der Dimensionierung wird der Flächenbedarf der definierten Einheiten ermittelt. Im Ideallayout, das u. a. der Bewertung der späteren Reallayoutvarianten dient, erfolgt die räumliche Anordnung der ermittelten Einheiten ohne Berücksichtigung vorhandener Restriktionen. Daraufhin werden im letzten Schritt Reallayoutvarianten unter Einbeziehung bestehender Restriktionen entwickelt. Dabei werden ebenfalls die Positionierung des Fabrikgebäudes auf dem Grundstück vorgenommen sowie mögliche Erweiterungsrichtungen und Ausbaustufen der Fabrik definiert. Die erarbeiteten Varianten werden dann mithilfe definierter Merkmale bewertet. In der Detailplanung wird die ausgewählte Layoutvariante ausgearbeitet. Ergebnis ist ein Feinlayout. Weiterhin werden in diesem Schritt Anträge für die Einholung notwendiger Genehmigungen erstellt und die Leistungsbeschreibung erarbeitet, in der die notwendigen Informationen für die Angebotseinholung und Vergabe hinterlegt sind. Aufgaben der Realisierungsvorbereitung sind das Einholen von Angeboten, die Vergabe von Gewerken und die Überwachung der Ausführungsplanung. Parallel dazu erfolgt die Planung der Umsetzung. Während der Realisierungsüberwachung werden die geplanten Maßnahmen zur Fertigstellung der Fabrik koordiniert und überwacht. Zudem müssen eine Realisierungs- und eine Projektabschlussdokumentation erstellt werden. In der letzten Phase des Fabrikplanungsprozesses Hochlaufbetreuung erfolgen der An- und Hochlauf der Fabrik. Desweiteren wird die Fabrik auf das Erreichen der anfangs definierten Ziele überprüft [VDI’09].

## Slide 12
9. Fabrikplanungsprozesse nach VDI 5200
Zielfestlegung
Konzept-planung
Detailplanung
Grundlagen-ermittlung
Realisierungs-vorbereitung
Realisierungs-überwachung
Hochlauf-betreuung
Projektmanagement
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4
Phase 5
Phase 6
Phase 7
Hier geht‘s weiter!

## Slide 13
10. Projektmanagement
Definition
„Projektmanagement“
„Gesamtheit von Führungsaufgaben, -organisation, -techniken und –mitteln für die Initiierung, Definition, Planung, Steuerung und den Abschluss von Projekten“
Merkmale
Durchführung einer stetigen Terminplanung und –steuerung
Planung und Überwachung von Kosten
Koordination aller Prozesse und Aktivitäten
Komplexität einer solchen Planungsaufgabe erfordert ein interdisziplinäres Team, in dem Experten unterschiedlicher Fachrichtungen zusammenkommen
Hauptziel
termin- und kostengerechte Abwicklung des Projekts
Hier geht‘s weiter!

## Slide 14: Quiz Grundlagen der Fabrikplanung
Los geht‘s!

## Slide 15
<<
Löschen
>>
Alles senden
Weiter
Zurück
Definitionen
Ordnen Sie die folgenden Definitionen den jeweiligen Begriffen zu.
Begriff
Planung
Fabrikplanung
Fabrik
Definition
„Systematischer, zielorientierter in aufeinander aufbauende Phasen strukturierter und unter Zuhilfenahme von Methoden und Werkzeugen durchgeführter Prozess zur Planung einer Fabrik von der Zielfestlegung bis zum Hochlauf der Produktion“
„Ort, an dem Wertschöpfung durch arbeitsteilige Produktion industrieller Güter unter Einsatz von Produktionsfaktoren stattfindet“
„gedankliche Vorwegnahme eines angestrebten Ergebnisses einschließlich der zur Erreichung als erforderlich erachteten Handlungsabfolge“

## Slide 16
<<
Löschen
>>
Alles senden
Weiter
Zurück
Definitionen
Ordnen Sie die folgenden Definitionen den jeweiligen Begriffen zu.
Begriff
Planung
Fabrikplanung
Fabrik
Definition
„Systematischer, zielorientierter in aufeinander aufbauende Phasen strukturierter und unter Zuhilfenahme von Methoden und Werkzeugen durchgeführter Prozess zur Planung einer Fabrik von der Zielfestlegung bis zum Hochlauf der Produktion“
„Ort, an dem Wertschöpfung durch arbeitsteilige Produktion industrieller Güter unter Einsatz von Produktionsfaktoren stattfindet“
„gedankliche Vorwegnahme eines angestrebten Ergebnisses einschließlich der zur Erreichung als erforderlich erachteten Handlungsabfolge“

## Slide 17
Merkmale der Fabrikplanung
<<
Löschen
>>
Alles senden
Weiter
Zurück
Markieren Sie die Aussagen, die auf die Merkmale der Fabrikplanung zutreffen.
vorausbestimmende Gestaltung einer Fabrik
wird für definierten Nutzen unter konkreten Absichten und Anforderungen von Menschen entwickelt
Ziel: vorzeitige Erkennung von Problemen
Hilfsmittel zur kontinuierlichen und systematischen Erfassung von Kriterien an die Fabrik

## Slide 18
Merkmale der Fabrikplanung
<<
Löschen
>>
Alles senden
Weiter
Zurück
Markieren Sie die Aussagen, die auf die Merkmale der Fabrikplanung zutreffen.
vorausbestimmende Gestaltung einer Fabrik
wird für definierten Nutzen unter konkreten Absichten und Anforderungen von Menschen entwickelt
Ziel: vorzeitige Erkennung von Problemen
Hilfsmittel zur kontinuierlichen und systematischen Erfassung von Kriterien an die Fabrik

## Slide 19
Fabrikplanungsgrundfälle
<<
Löschen
>>
Alles senden
Weiter
Zurück
Welche der folgenden Planungsgrundfälle gibt es?
Hochlaufbetreuung
Reorganisation
Standortauswahl
Neuplanung
Renovierung

## Slide 20
Fabrikplanungsgrundfälle
<<
Löschen
>>
Alles senden
Weiter
Zurück
Welche der folgenden Planungsgrundfälle gibt es?
Hochlaufbetreuung
Reorganisation
Standortauswahl
Neuplanung
Renovierung

## Slide 21
Fabrikplanungsgrundfälle
<<
Löschen
>>
Alles senden
Weiter
Zurück
Markieren Sie die richtige Aussage.
Bei einer Neuplanung bestehen hohe Freiheitsgrade
Bei einer Reorganisation der Fabrik findet die Planung „auf der grünen Wiese“ statt.

## Slide 22
Fabrikplanungsgrundfälle
<<
Löschen
>>
Alles senden
Weiter
Zurück
Markieren Sie die richtige Aussage.
Bei einer Neuplanung bestehen hohe Freiheitsgrade
Bei einer Reorganisation der Fabrik findet die Planung „auf der grünen Wiese“ statt.

## Slide 23
Fabrikplanungsgrundfälle
<<
Löschen
>>
Alles senden
Weiter
Zurück
Markieren Sie die richtige Aussage.
Bei einer Erweiterung bestehen hohe Freiheitsgrade
Ein Rückbau der Fabrik kann Folge von Überkapazitäten sein.

## Slide 24
Fabrikplanungsgrundfälle
<<
Löschen
>>
Alles senden
Weiter
Zurück
Markieren Sie die richtige Aussage.
Bei einer Erweiterung bestehen hohe Freiheitsgrade
Ein Rückbau der Fabrik kann Folge von Überkapazitäten sein.

## Slide 25
Fabrikplanungsgrundfälle
<<
Löschen
>>
Alles senden
Weiter
Zurück
Markieren Sie die richtige Aussage.
Die Neuplanung einer Fabrik geht mit der Umnutzung eines Standortes einher.
Die Revitalisierung kann die Erneuerung stillgelegter Industriebetriebe beinhalten.

## Slide 26
Fabrikplanungsgrundfälle
<<
Löschen
>>
Alles senden
Weiter
Zurück
Markieren Sie die richtige Aussage.
Die Neuplanung einer Fabrik geht mit der Umnutzung eines Standortes einher.
Die Revitalisierung kann die Erneuerung stillgelegter Industriebetriebe beinhalten.

## Slide 27
<<
Löschen
>>
Alles senden
Weiter
Zurück
Definitionen
Ordnen Sie die folgenden Merkmale den jeweiligen Begriffen zu.
Begriff
Wandlungsfähigkeit
Flexibilität
Merkmale
Anpassung an Veränderungen über einen vordefinierten Spielraum hinweg.
skalierbar in festgelegten Korridoren

## Slide 28
<<
Löschen
>>
Alles senden
Weiter
Zurück
Definitionen
Ordnen Sie die folgenden Merkmale den jeweiligen Begriffen zu.
Begriff
Wandlungsfähigkeit
Flexibilität
Merkmale
Anpassung an Veränderungen über einen vordefinierten Spielraum hinweg.
skalierbar in festgelegten Korridoren

## Slide 29
Projektmanagement
<<
Löschen
>>
Alles senden
Weiter
Zurück
Markieren Sie die zutreffenden Aussagen.
Die Projektdefinition, -planung, -durchführung sowie der Projektabschluss sind Aufgabenbereiche des Projektmanagements.
Im Rahmen des Projektabschlusses wird der zeitliche Rahmen des Projekts festgelegt.
Während der Projektdurchführung wird eine Projektdokumentation erstellt.
Innerhalb der Projektplanung werden die Projektphasen einschließlich ihrer Ergebnisse beschrieben.
Hauptziel des Projektmanagements ist die termin- und kostengerechte Abwicklung des Projekts.

## Slide 30
Projektmanagement
<<
Löschen
>>
Alles senden
Weiter
Zurück
Markieren Sie die zutreffenden Aussagen.
Die Projektdefinition, -planung, -durchführung sowie der Projektabschluss sind Aufgabenbereiche des Projektmanagements.
Im Rahmen des Projektabschlusses wird der zeitliche Rahmen des Projekts festgelegt.
Während der Projektdurchführung wird eine Projektdokumentation erstellt.
Innerhalb der Projektplanung werden die Projektphasen einschließlich ihrer Ergebnisse beschrieben.
Hauptziel des Projektmanagements ist die termin- und kostengerechte Abwicklung des Projekts.

## Slide 31
Fabrikplanungsprozess nach VDI 5200
<<
Löschen
>>
Alles senden
Weiter
Zurück
Bringen Sie die Fabrikplanungsphasen in die richtige Reihenfolge.
1) Konzeptplanung
2) Grundlagenermittlung
3) Hochlaufbetreuung
4) Realisierungsvorbereitung
5) Zielfestlegung
6) Realisierungsüberwachung
7) Detailplanung

## Slide 32
Fabrikplanungsprozess nach VDI 5200
<<
Löschen
>>
Alles senden
Weiter
Zurück
Bringen Sie die Fabrikplanungsphasen in die richtige Reihenfolge.
1) Konzeptplanung
2) Grundlagenermittlung
3) Hochlaufbetreuung
4) Realisierungsvorbereitung
5) Zielfestlegung
6) Realisierungsüberwachung
7) Detailplanung
5) Zielfestlegung
2) Grundlagenermittlung
1) Konzeptplanung
7) Detailplanung
4) Realisierungsvorbereitung
6) Realisierungsüberwachung
3) Hochlaufbetreuung

## Slide 33
Fabrikplanungsprozess nach VDI 5200
<<
Löschen
>>
Alles senden
Weiter
Zurück
Markieren Sie die zutreffenden Aussagen.
Die Erstellung der Leistungsbeschreibung ist Bestandteil der Konzeptplanung.
Die Abschlussdokumentation ist Bestandteil der Hochlaufbetreuung.
Die Definition von Arbeitspaketen ist Bestandteil der Zielfestlegung.
Die Bewertung der Fabrik ist Bestandteil der Detailplanung.
Die Angebotseinholung ist Bestandteil der Realisierungsvorbereitung.

## Slide 34
Fabrikplanungsprozess nach VDI 5200
<<
Löschen
>>
Alles senden
Weiter
Zurück
Markieren Sie die zutreffenden Aussagen.
Die Erstellung der Leistungsbeschreibung ist Bestandteil der Konzeptplanung.
Die Abschlussdokumentation ist Bestandteil der Hochlaufbetreuung.
Die Definition von Arbeitspaketen ist Bestandteil der Zielfestlegung.
Die Bewertung der Fabrik ist Bestandteil der Detailplanung.
Die Angebotseinholung ist Bestandteil der Realisierungsvorbereitung.

## Slide 35
Quiz überprüfen
Weiter
Quizergebnisse
Ihre Punktzahl:
Höchstpunktzahl:
Fragen richtig:
Fragen insgesamt:
Genauigkeit:
Versuche:
{score}
{max-score}
{correct-questions}
{total-questions}
{percents}
{total-attempts}